## Slide 1
curarisation monitorage
onepagericu.com
@nickmmark
Lien vers la version la plus récente →
ONE
Le blocage neuromusculaire peut être un outil utile pour soigner les patients atteints de SDRA sévère et peut réduire la mortalité (ou non )
Il existe plusieurs mécanismes par lesquels les curares peuvent être bénéfiques aux patients atteints de SDRA sévère :
  Amélioration de la synchronisation aux ventilateurs / prévention des lésions pulmonaires induites par le patient
  Baisse de la consommation d'oxygène (muscles respiratoires utilisent <2% de VO2 au repos mais 10-20% à l’effort)
Cependant, les curares peuvent également être délétères :
  La curarisation prolongée/excessive est associée à une faiblesse neuromusculaire/perte musculaire
  (Neuromyopathie de réanimation)
  Une sédation prolongée ou plus profonde est associée à un risque accru de délire et de troubles neurocognitifs
  La curarisation est associée à un risque accru d’escarres, d'abrasions cornéennes et de TVP.
Ainsi, la curarisation ne doit être administrée que chez les patients susceptibles d'en bénéficier et seulement pour la durée la
plus courte possible.
JUSTIFICATION:
par Nick Mark MD
et Vivien HONG TUAN HA MD (Traduction)
&
Le principe est que la surveillance EEG fournit une mesure quasi-empirique de la profondeur de l'anesthésie, qui est utilisée pour titrer la sédation pendant la curarisation. En théorie, cela permet d'éviter à la fois la sursédation et la sous-sédation.
L'index bispectral est une technique algorithmique permettant de combiner plusieurs paramètres EEG et d'obtenir une indice unique :
  80-100 Éveillé
  60 – 80 Sédation modérée
  40 – 60 Sédation profonde/anesthésie générale (objectif typique de la curarisation)
  <40 Sédation très profonde
Rien ne prouve que le monitorage BIS réduit la conscience de la NMB, ni qu'il facilite la sédation (une étude a trouvé des doses de sédatifs similaires avec des ajustements de dose plus fréquents grâce au monitorage BIS )
MONITORAGE EEG/ INDEX BISPECTRAL (BIS) :
40
Valeur actuelle du BIS
Ligne de tendance du BIS
Spectrogram EEG montre la fréquence EEG (verticale) en fonction du temps (horizontale) avec la puissance (échelle de couleur)
Inconscience
due à la ketamine. Les boluses de Ketamine majorent la puissance alpha augmentant faussement le BIS
Utiliser un moniteur EEG/BIS pour vous assurer que la profondeur de la sédation est adéquate.
Utiliser un moniteur TOF pour s'assurer que la dose de curare est la plus faible possible.
Eveil
Énergie de basse fréquence prédominante
Inconscience
due à la perfusion de propofol ou de BZD.
Frequency (Hz)
Time (sec)
Les muscles sont stimulés électriquement 4 fois en succession rapide le nombre de contractions est noté. Utilisé pour titrer la curarisation à la dose minimale efficace.
MONITORAGE TRAIN OF FOUR (TOF):
Augmenter la sédation/analgésie
(objectif typique RASS -5)
Hypoxémie sévère? (P/F < 120)
Asynchronie importante?
Titrer le curare
(objectif : synchronisation au ventilateur)
Tenter d'arrêter le curare quotidiennement ; réévaluer si cela est toujours indiqué.
Tous les curares sont non dépolarisants et administrés par perfusion continue.
Cisatracurium – Métabolisé par les estérases/spontanément dans le plasma (élimination de Hoffman) ; pas d'élimination rénale ou hépatique. Plus cher.
Rocuronium – Métabolisme essentiellement hépatique, avec toutefois une excrétion rénale/biliaire des métabolites. À éviter en cas d'insuffisance rénale.
Vecuronium – Métabo: 40% rénale, 60% biliaire. A éviter en cas d'insuffisance
Appelez-les « curares", "paralytiques" fait peur aux patients/familles.
CHOIX DU CURARE:
TOF
TWITCH
PULSE
BATTERY
80hz
TETANUS
100hz
TETANUS
Régler le niveau d'énergie
TOF stimule le nerf pendant 0,2 msec toutes les 0,5 sec.
Recherchez l'adduction du pouce à chaque stimulation.
Les électrodes ECG sont appliquées à 2 cm de distance sur le nerf ulnaire (nerf facial peut également être utilisé)
STOP
Electrodes EEG appliquées sur le front
(+)
(-)
  Après avoir obtenu une sédation adéquate, les électrodes sont appliquées et le nerf est stimulé à l'aide d'un faible courant (10-20 mA) ; le courant est alors augmenté jusqu'à ce que 4 contractions vigoureuses soient observées. Une augmentation supplémentaire du courant ne doit pas conduire à une contraction plus énergique (stimulation supramaximale).
  Une fois que la stimulation supramaximale est constatée, la curarisation est lancée.
  Titrer le curare en fonction du nombre de secousses observées lors du courant précédent: diminuer la perfusion de curare si l'on observe moins de secousses que prévu.
4/4 secousses (pas besoin d'augmenter la perfusion de curare si synchrone) <75% des récepteurs bloqués
3/4 secousses (Objectif typique)
~75% des récepteurs bloqués
2/4 secousses (diminuer curare)
~80% des récepteurs bloqués
1/4 secousses (diminuer curare)
~90% des récepteurs bloqués
0/4 secousses
~100% bloqués
(de nombreux patients n'auront besoin de curare que pendant 24 h.)
train of four
electrical stimuli
twitches
observed
(La curarisation n’affecte pas les muscles lisses, mais la motilité intestinale peut être diminuée).
(NMB is NOT required for prone positioning)
CC BY-SA 3.0 v1.0 (2021-11-02)
@vdhth
Notes: NEJM monitoring neuromuscular function