## Slide 1
expir
inspir
SpO2
98
PI
0.8
by Nick Mark MD
capnografia
onepagericu.com
@nickmmark
translation by @TudorBorjog
Link to the most current version →
ONE
Capnografie colorimetrica
Masurarea CO2 expirat poate fi utilizata pt. a confirma plasarea corecta a S-IOT, pt. a face procedura de sedare a pacientului mai sigura, pt. ghidarea resuscitarii cardio-pulmonare si pt. monitorizarea fiziologiei cardiace & pulmonare.
· PETCO2 – End-tidal CO2 (ceea ce e masurat de capnografie)
· PACO2 – CO2 Alveolar
· PvCO2 – Mixed venous CO2
· PaCO2 – CO2 Arterial (ceea ce a masurat pe EAB)
PETCO2 este de obicei mai mic decat PaCO2 din cauza spatiului mort. Daca spatiul mort fiziologic creste va creste si diferenta dintre PETCO2 si PaCO2. Exemple:
· Debit cardiac scazut – se reduce aportul de CO2 la plamani
· Obstructia arterelor pulmonare (embolie pulmonara)
· Schimburi gazoase alterate datorita supradistensiei alveolare (VT mare, PEEP excesiv, BPOC)
PRINCIPIU:
PaCO2
PvCO2
PACO2
PETCO2
45
35
40
40
ETCO2 in STOPUL CARDIAC
CONFIRMARE S-IOT
Hârtia de turnesol își schimbă culoarea în funcție de pH; CO2 expirat scade pH-ul și determină transformarea tranzitorie a hârtiei de la VIOLET la GALBEN; vărsături acide pot provoca o schimbare falsă permanentă de culoare.
A
B
C
Ofera o aproximare a PETCO2,deoarece fiecare zona e sensibila la diferite valori ale ETCO2:
A <4 mmHg
B 4-15 mmHg
C 15-38 mmHg
39
14
ETCO2
RR
Capnograf electronic portabil
Capnografia cu unde
ETCO2 (mmHg)
0
10
20
30
40
50
etCO2
39
RR
14
Detector side-stream
(latenta lunga)
I
II
III
IV
Capnografia cuprinde 4 faze:
· Faza I – ventilatia spatiului mort anatomic
· Faza II – spatiu mort amestecat cu ventilatie alveolara
· Faza III – ventilatie alveolara (unde se masoara ETCO2)
· Faza IV – sfarsitul expirului
Fazele capnografiei:
ETCO2 in PROCEDURA de SEDARE
PETCO2 masurat
Spectroscopie cu infrarosu masoara cu precizie cantitatea de CO2 expirat
Spectroscopia cu infrarosu masoara cantitatea de CO2 expirat si afiseaza rezultatul grafic; poate fi utilizat cu o canula nazala speciala pt. a monitoriza pacientii neintubati.
faza ii/iii prelungita
· Brohospasm
· Obstructie CR
· BPOC
oscilatii cardiace
· Hipovolemie
· Hipoventilatie
‘curare cleft’
· Asincronism intre pacient si ventilatie
faza ii/ii dimorfa
· Intubation in bronhia principala dreapta
· Golire pulmonara diferentiala (transplant pulmonar unic, cifoscolioza severa, etc)
faza iv proeminenta
· Obezitate
· Sarcina
· Complianta scazuta
scadere brusca a etco2
· S-IOT deplasata
· Scaderea DC (aritmii, TEP, etc)
Resuscitare cardio-pulmonara
· PETCO2 > 20mmHg este asociat cu manevre de resuscitare adecvate. Daca nu se atinge acest obiectiv se ia in considerarea schimbarea persoanei care efectueaza compresiile.
Reluarea circulatie spontana (ROSC)
· Cresterea brusca a PETCO2 in timpul manevrelor de resucitare este marker pentru ROSC.
Prognostic negativ
· Daca PETCO2 < 10 pt. > 20 min se poate considera inutila continuarea manevrelor, chiar si 5 min cu ETCO2 < 10 aduc un prognostic slab.
Observarea CO2 expirat confirma plasarea corecta a S-IOT. Capnograful colorimetric e util doar la pacientii cu perfuzie vasc. adecvata; unda capnografica este mult mai potrivita , in special in situatiile cu DC scazut.
PATTERN-uri SPECIFICE:
“shark fin”
Capnografia poate fi utila pt. a monitoriza pacientul neintubat in timpul sedarii (folosind o canula nazala cu sensor ETCO2). Unda capnografului este mai sensibila decat utilizarea doar a SpO2 si poate detecta hipoventilatia pana la 60 sec. inainte ca pacientul sa desatureze.
curba ETCO2
Valoare maxima ETCO2
Fiecare bataie cardiaca ejecteaza o cantitate mica ce CO2
Ascensiune end-expiratorie
faza iii descendenta
· Emfizem sever
(distructie alveolara care duce la eliminarea rapida a CO2)
Detector mainstream (in linie)
(latenta scurta)
CC BY-SA 3.0
v1.1 (2020-11-18)