## Slide 1
SpO2
98
PI
0.8
by Nick Mark MD
capnographie
onepagericu.com
@nickmmark
ONE
PaCO2
PvCO2
PACO2
PETCO2
45
35
40
40
A
B
C
39
14
ETCO2
RR
ETCO2 (mmHg)
0
10
20
30
40
50
etCO2
39
RR
14
I
II
III
IV
CC BY-SA 3.0
v1.1 (2020-11-18)
La mesure du dioxyde de carbone expiré peut être utilisée pour confirmer le placement de la sonde d’intubation, pour une sédation procédurale plus sûre, pour guider une réanimation, et pour surveiller la physiologie cardiaque & pulmonaire.
· PETCO2 – End-tidal CO2 (what’s measured by capnography)
· PACO2 – CO2 Alvéolaire
· PvCO2 – CO2 Veineux mêlé
· PaCO2 – CO2 Artériel (mesuré sur un GDS)
La PETCO2 est généralement inférieur à la PaCO2 en raison de l’espace mort. Si l’espace mort physiologiqueaugmente, la difference entre PETCO2 and PaCO2 augmentera également. Voici quelques examples:
· Faible debit cardiaque – reduit l’apport de CO2 aux poumons
· Blocage des artères pulmonaires (embolie pulmonaire)
PRINCIPE:
· Mauvais échange gazeux dû à une surdistension des alvéoles – VT élevé, PEP excessive , BPCO
ETCO2 dans L’ARRET CARDIAQUE
PLACEMENT DE LA SONDE D’INTUBATION
ETCO2 dans les SEDATION PROCEDURALE
Adéquation de la RCP
· L’obstentiond’une PETCO2 > 20mmHg est associé à une RCP adequate . Si cette objectif n’est pas attaint, envisage de changer de masseur.
Detection du RACS
· L’augmentation brutale de PETCO2 pendant la RCP est un marqueur de RACS
Determinant de la futilité:
· La persistence d’une PETCO2 < 10 pendant > 20 min est associé à la futilité, et même 5 min avec une ETCO2 < 10 est associé à une mauvais prognostic .
Le CO2 expire peut être utilizer pour confirmer le placement de la SI. Le capnographe colorimétric n’est approprié que chez les patients bien perfusés; le capnogramme est plus précis, en particulier en cas de bas débit cardiaque.
Le capnogramme peut être utilisé pour surveiller l’hypoventilation chez les patients non intubés pendant une sedation procedurale (à l’aide d’une canule nasale à monitorage d’ETCO2). Le capnogramme est plus sensible que la simple surveillance de la SpO2 et peut détecter l’hypoventilation jusqu’a 60 secondes avant l’apparition de la desaturation.
capnographe colorimétrique
Papier de tournesol change de couleur en fonction du pH; le CO2 expiré fait baisser le pH et fait passer le papier du VIOLET au JAUNE (“jaune doux”); les vomissement acides peuvent provoquer un faux changement de couleur permanent.
Fournit une lecture approximative de la PETCO2 car chaque zone est sensible à différentes valeurs d’ETCO2 :
A <4 mmHg
B 4-15 mmHg
C 15-38 mmHg
portable electronic capnograph
CAPNOGRAMME
Detecteur de flux latéral
(latences plus longues)
Spectroscopie IR mesure precisément la teneur en CO2 expiré
Spectroscopie IR mesure la teneur en CO2 expiré et affiche les résultats sous forme de graphique; peut aussi être utilisée avec une canule nasale spéciale pour monitorer les patients non-intubaté.
Capnogramme
Valeur d’ETCO2 de pointe
Detecteur principal (en ligne)
(latence plus courte)
Le CAPNOGRAMME:
expiration
inspiration
La forme d'onde est constituée de 4 phases:
· Phase I – ventilation de l'espace mort anatomique
· Phase II – espace mort mélangé à la ventilation alvéolaire
· Phase III – ventilation alvéolaire (où l'ETCO2 est mesurée)
· Phase IV – fin de l'expiration
PETCO2 mesurée
phase ii/iii prolongé
· Bronchospasme
· Obstruction des
voies respiratoire
· BPCO
Oscillations cardiaques
· Hypovolémie
· Hypoventilation
‘Fente du curare’
· Désadaptation du patient pendant la ventilation mécanique
phase ii/ii dimorphe
· Intubation selective
· Vidange pulmonaire inégale (Transplantation poumon unique cyphoscoliose sévère, etc)
phase iv proéminente
· Obesité
· Grossesse
· Compliance faible
chute brutale de etco2
· Déplacement de la Sonde Intubation
· Diminution DC (arythmie, EP, etc)
MOTIFS DE CAPNOGRAMME :
“aileron de requin”
Chaque battement cardiaque éjecte une petite quantité de CO2
Redressement terminale
phase iii en pente descendante
· Emphyseme sévère
(la destruction des alvéoles peut provoquer une vidange rapide du CO2)
et Vivien HONG TUAN HA MD (Traduction)
Lien vers la version la plus récente→