## Slide 1
by Nick Mark MD
et Vivien HONG TUAN HA MD (Traduction)
aperçu des modes ventilatoires
onepagericu.com
@nickmmark
Lien vers la version la plus récente →
ONE
Mode | Description | Avantages | Inconvénients | Principaux paramètres / exemple | Surveillance
VC Ventilation Controlé (alias Ventilation assistée controlée) | Toutes les inspirations délivrées ( imposées et déclenchées par le patient) sont toutes de même volume | Bon mode polyvalent ; permet d'obtenir une VM minimale. Bon mode pour la ventilation protectrice.(LPV) | Il faut surveiller les pressions pour éviter les barotraumatismes.(Voir le OnePager sur le SDRA pour plus de détails) | FR, VT, PEP, FIO2 | Pression (Ppic, Pplat)
 | T – temps/pression/débit, C – volume, L – volume |  |  | 12 /min, 450cc, +8, 60% | 
PC Pression Controlée (alias pression assisté controlé) | Chaque inspiration délivrée (temps et patient) est à une pression déterminée pour un temps déterminé. | Bon pour limiter la pression ; peut être plus confortable pour certains patients. Peut également être utilisé pour la ventilation protectrice (aucune différence en termes de mortalité ) | Il faut surveiller les volumes pour éviter le volotraumatisme ou l'hypoventilation | FR, PI, TI, Pente (inspiratoire), PEP, FIO2 | Volumes (VT, VM)
 |  |  |  | 12 /min, 25 cmH2O, 0.9 sec, 0.15 sec, +8, 60% | 
 | T - temps/pression/débit, C – temps, L - pression |  |  | 12 bpm, 25 cmH2O, 0.9 sec, 0.15 sec, +8, 60% | 
VCRP (PRCV) Ventilation Controlé avec Regulation en Pression (a.k.a. VC+,APV, Autoflow) | Mode PC Hybride qui modifie dynamiquement la pression inspiratoire pour délivrer le volume souhaité. | Garantit le Volume Courant (VT) mais fournit des respirations contrôlées par la pression (par ex. faible risque de provoquer un VILI), ce qui peut être plus confortable pour les patients | Chez les patients qui ont du mal à inspirer, la machine fournit moins d'assistance | FR, VT, TI, Pente, Pmax, PEP, FIO2 | Pressions & Volumes
 | T - temps/pression/débit, C – volume, L - volume |  |  | 12 /min, 450cc, 0.9 sec, 0.15 sec, 30 cmH2O, +8,60% | 
VACI (SIMV) Ventilation assistée controlee intermittente | Fournit des inspirations imposées avec un volume fixe, mais le patient ne peut pas les déclencher (les inspirations du patient ne sont pas les mêmes que les inspirations imposées) ; la VSAI est possible | Peut être utile pour les patients souffrant de hoquet afin d'éviter une alcalinisation. | Rarement utilisé ; pas efficace pour le sevrage ; souvent jugé inconfortable. | FR, VT, PEP, FIO2 | Pression (Ppic, Pplat)
 | T – temps , C – volume, L - volume |  |  | 12 bpm, 450 cc, +8, 60% | 
VSAI (PS) Ventilation spontanée avec aide inspiratoire | Toutes les inspirations sont initiées par le patient ; la ventilation est déterminée uniquement par le patient (pas de fréquence de sécurité). | Mode de sevrage idéal (utilisé dans les épreuve de sevrage et pendant des durées prolongées); plus confortable car il permet au patient de contrôler la ventilation | Ne garantit pas une fréquence ; il faut surveiller pour assurer une ventilation adéquate. | AI, PEP, FiO2 | Volumes (VT, VM)
 | T – pression/débit, C – débit, L - pression |  |  | +10, +5, 40% | 
APRV Airway Pressure Release Ventilation (alias Bi-Vent) | Ventilation à rapport inverse (par ex temps I > temps E) qui permet au patient de respirer spontanément ; peut être combinée avec la VSAI. | Idéal pour les patients atteints de SDRA qui respirent spontanément (par ex. qui ne sont pas sous curare) ; peut améliorer le confort et l'oxygenation (mais pas d’avantage en termes de mortalité) | Mode/réglages complexes ; risque de VILI si les réglages ne sont pas faits correctement ; n'a pas de sens si curarisé | THigh, TLow, Phigh, Plow, FIO2 | Volumes & echanges gazeux PCO2 / EtCO2
 |  |  |  | 5.5 sec, 0.5 sec, 25 cmH2O, 0 cmH2O, 60% | 
 | T – temps, C – temps, L - pression |  |  | 5.5 sec, 0.5 sec, 25 cmH2O, 0 cmH2O, 60% | 
pH / PCO2 / PaO2 / HCO3 SpO2
VENTILATION
OXYGENATION
Si vous voulez augmenter le pH  augmentez les paramètres de ventilation
Si vous souhaitez modifier la PaO2 ou la SpO2, réglez les paramètres d'oxygénation (FiO2 et PEEP).
Objectifs de la ventilation mécanique :
Oxygénation – assurer la PaO2/SpO2
Ventilation – maintien du pH
Confort du patient – synchronisation, ↓ sédation
Faciliter le sevrage – minimiser la perte musculaire, favoriser le sevrage de l'assistance
Mesure
GDS/SpO2
Ajuster
Paramètres
GDS artérielle
Oxymètre de pouls
Définir les objectifs du traitement
Choisir un mode ventilatoire & les paramètres initiaux
Mesurer GDS Art. et Veineux /Spo2
Atteinte des objectifs?
Adjuster Paramètres
Essayez un autre mode
En cas d'impossibilité, on peut redéfinir les objectifs (par ex. hypercapnie permissive).
Modes Ventilatoires:
Se répartissent en deux grandes catégories : modes en pression et volume. Chaque mode comporte trois autres paramètres :
Trigger (T) – ce qui déclenche une respiration ?
Cycle (C) – ce qui termine un cycle respiratoire ?
Limit (L) – ce qui arrête précocément une respiration?
Chaque mode a des avantages et des inconvénients
Notez que AI est au dessus de PEP donc “Dix sur Cinq” PIP = 15cmH2O
Essayer un adjuvant
(sédation, curare, bronchodilateur, etc)
(Thigh/low – temps haut/bas, Phigh/low – pression haute/basse Notez que Plow est analogue de PEP)
Mesure et optimisation :
(FR – fréquence respiratoire, VT – courant)
(PI – pression inspiratoire, TI – temps inspiratoire)
(Pmax – pression maximale)
v1.0 (2020-04-03)