## Slide 1
exhalación
inhalación
SpO2
98
PI
0.8
por Nick Mark, traducido al español por Martín Hunter @interconsulta
capnografía
onepagericu.com
@nickmmark
Link to the most current version →
ONE
capnografía colorimétrica
CC BY-SA 3.0
v1.1 (2020-11-18)
La medida del CO2 exhalado puede utilizarse para confirmar la correcta IOT, para una sedación segura durante procedimientos, para guiar la resucitación, y para monitorizar la fisiología cardiopulmonar.
· PETCO2 – End-tidal CO2 (lo que mide la capnografía)
· PACO2 – CO2 alveolar
· PvCO2 – CO2 de la sangre venosa-mixta
· PaCO2 – CO2 arterial (lo que miden los gases arteriales)
PETCO2 suele ser menor a la PaCO2 debido al espacio muerto. Si el espacio muerto fisiológico aumenta, la diferencia entre PETCO2 y PaCO2 también aumentará. Ejemplos:
· Bajo gasto cardíaco – menor delivery de CO2 a los pulmones
· Bloqueo de las arterias pulmonares (TEP)
PRINCIPIO:
PaCO2
PvCO2
PACO2
PETCO2
45
35
40
40
ETCO2 in PARO CARDÍACO
CONFIRMACIÓN de la IOT
El papel de tornasol cambia de color según el pH; el CO2 exhalado disminuye el pH y causa que el papel vire de PÚRPURA a AMARILLO (“Amarillo suave”); el vómito ácido puede causar un falso cambio de color permanente.
A
B
C
Provee una lectura de PETCO2 aproximada dado que cada área es sensible a distintos valores:
A <4 mmHg
B 4-15 mmHg
C 15-38 mmHg
39
14
ETCO2
FR
capnografía electrónica portátil
morfología de onda
ETCO2 (mmHg)
0
10
20
30
40
50
etCO2
39
FR
14
Detector de corriente lat
(latencia más larga)
I
II
III
IV
La morfología de la onda se compone de 4 fases
· Fase I – ventilación de espacio muerto anatómico
· Fase II – ventilación alveolar + espacio muerto
· Fase III – ventilación alveolar (medición de ETCO2)
· Fase IV – fin de la exhalación
MORFOLOGÍA DE LA ONDA:
ETCO2 en SEDACIÓN PROCEDIMENTAL
Medida de PETCO2
La espectroscopía mide el CO2 exhalado con precisión
La espectroscopía mide el CO2 exhalado y muestra el resultados gráficamente; puede usarse también una cánula nasal especial en pacientes sin IOT
fase ii/iii prolongada
· Broncoespasmo
· Obstrucción
· EPOC
oscilaciones cardíacas
· Hipovolemia
· Hipoventilación
‘curare cleft’
· Disincronías durante asistencia respiratoria mecánica
fase ii/ii dimórfica
· IOT selectiva derecha
· Vaciado pulmonar  (cifoescoliosis, Tx pulm.)
fase iv prominente
· Obesidad
· Embarazo
·  Cp
caída súbita en etco2
· Tubo ET desplazado
·  gasto cardíaco (arritmias, TEP, etc)
Adecuación de la RCP
· Lograr un PETCO2 > 20mmHg se asocia con una RCP adeucada. Si no se logra este objetivo debe considerarse rotar a la persona que realiza las compresiones.
Retorno de la circulación espontánea
· Un aumento súbito en la PETCO2 durante la RCP lo sugiere
Determinación de la futilidad
· Una PETCO2 < 10 por > 20 min se asocial con futilidad, e incluso 5 min con ETCO2 < 10 se asocia a peor evolución.
La medición del CO2 exhalado puede utilizarse para confirmar la correcta IOT. La capnografía colorimétrica sólo es apropiada en pacientes bien perfundidos; la morfología de la onda capnográfica es más precisa, sobre todo en situaciones de bajo gasto cardíaco.
PATRONES CAPNOGRÁFICOS ESPECÍFICOS:
“aleta de tiburón”
La capnografía puede usarse para monitorizar la hipoventilación en pacientes no intubados durante procedimientos (usando un sensor de ETCO2 nasal). La capnografía es más sensible que la sola monitorización de la SpO2 y puede detectar hipoventilación hasta 60 seg previo a SpO2.
·  intercambio gaseoso por sobredistensión alveolar –  Vt, PEEP excesiva, EPOC
Onda del ETCO2
Valor pico del ETCO2
Cada latido eyecta una pequeña cantidad de CO2
aumento final
fase iii descendente
· Enfisema grave
(destrucción de los alvéolos  rápido vaciado inicial de CO2)
Detector de corriente ppal (en línea)
(latencia más corta)